## Slide 1: A call out of a legacy world
Wiederverwendung von Legacy Visual Studio 6.0 C++ Code über einen Callback Mechanismus aus .NET heraus.
Andreas Bräsen
abraesen@bruke.de
1. Speaker Slam
18-July-2007

## Slide 2: Das Problem
Teile einer bestehenden Visual Studio 6.0 C++ Applikation sollten weiter benutzt werden aus dem .NET Nachfolgeprodukt heraus.
Die bestehende Visual Studio 6.0 C++ Applikation wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Keine zwei Code Streams.
Code ist für ASCII String ausgelegt – Keine Unicode!
...

## Slide 3: Die Ausgangsbasis
Visual Studio 6.0 C++
Hardware
Informationen
Code Generierung
User Interface Daten
Generierter
Code
MFC 4.2
Business
Logik

## Slide 4: Die Randbedingungen 1/2
Kein Flaches API möglich, da komplexe Klassenstruktur -> PInvoke nicht anwendbar.
CString wurde oft als Argument benutzt, was die einfach Einbindung von MFC 4.2 Code erschwerte im Kontext von MFC 7+
MFC 4.2 durfte nicht benutzt werden.
So wenig wie möglich Bestandteile aus der alten Applikation in die Neue mit herüber nehmen.

## Slide 5: Die Randbedingungen 2/2
Keine Registry Zugriffe mehr.
Die Legacy Logging Funktionalität konnte nicht mehr benutzt werden.
Die alten Resource DLL‘s sollten aber aus der neuen Applikation heraus wiederbenutzt werden, um mehrfaches Übersetzen zu verhindern.
Die Hardware Informationen aus der Neuen Applikation, sehen komplett anders aus als in der Legacy Applikation, auch vom Modell her.
...

## Slide 6: Die Lösung
Visual Studio 6.0 C++
Hardware
Informationen
User Interface Daten
Generierter
Code
MFC 4.2
Business
Logik
Visual Studio 2005 C++/CLI – Mixed/Mode
Code Generierung
MFC 8.0
Code Generierung

## Slide 7: Was musste im Vorfeld gemacht werden ?
Einführung von abstrakte Klassen im Legacy Code
VS 6.0 C++
Klasse
VS 2005 C++Klasse
VS 6.0 C++ Klasse
Bestandteile der Legacy Applikation
<abstract> VS 6.0 C++/ VS2005 C++/CLI
Klasse
Managed
.NET World
Callback\Delegates

## Slide 8: Einige Probleme bei der Umstellung des Legacy C++ Codes 1/2
Code Anpassungen, damit der Visual Studio 6 Code mit dem C++ Compiler von Visual Studio 2005 compiliert werden konnte, weil das VS2005 restriktiver ist.
Im Kontext der STL (Standard Template Library) mußten ein paar Anpassungen gemacht werden. z.B.
#ifdef NewApplication
    #define _ENDL std::endl
    #else
    #define _ENDL endl
    #endif

## Slide 9: Einige Probleme bei der Umstellung des Legacy C++ Codes 2/2
#ifdef NewApplication std #endif
::ofstream OutputFile(T2A (m_tszAnalyseFileName));
#ifdef NewApplication #define MAXEX _cpp_max #else #define MAXEX std::_MAX #endif
#ifdef NewApplication std::vector <class T>::iterator begin() #else std::vector <T>::iterator begin() #endif

## Slide 10: Die Umsetzung
C++/CLI Adapter
(Convert)
VS 2005 C++Klasse
<abstract> VS 6.0 C++/ VS2005 C++/CLI
Klasse
.NET
Klassen
Delegates
Callbacks
Mixed Mode C++ Assembly
C# Assembly

## Slide 11: Der Adapter 1/3
Mapping der nativen Callbacks auf .NET C++/CLI Delegate
  LoadStringDelegate^ loadStringMixedModeDelegate; loadStringMixedModeDelegate = gcnew LoadStringMixedModeDelegate ( this, &LegacyCodeAdapter::LoadStringConverter );
  GCHandle gcHandleLoadStringUnmanagedDelegate; gcHandleLoadStringUnmanagedDelegate = GCHandle::Alloc( loadStringMixedModeDelegate );
  IntPtr intPtrLoadStringUnmanagedDelegate; intPtrLoadStringUnmanagedDelegate = Marshal::GetFunctionPointerForDelegate ( loadStringMixedModeDelegate );

## Slide 12: Der Adapter 2/3
  pLegacyCodeCallbackContainer->LoadStringUnmanagedCallback = static_cast<LegacyCodeCallbacks::LoadStringUnmanagedCallback> ( intPtrLoadStringUnmanagedDelegate.ToPointer() );
  LegacyCode legacyCode; LPTSTR legacyCodeReturnString; legacyCodeReturnString = legacyCode.StartLegacyCode( pLegacyCodeCallbackContainer ); returnValue = gcnew String( legacyCodeReturnString ); delete legacyCodeReturnString; legacyCodeReturnString = nullptr;
  IfGcHandleAllocatedFreeThem( gcHandleLoadUnmanagedDelegate );

## Slide 13: Der Adapter 3/3
  LPTSTR LegacyCodeAdapter::LoadStringOutOfResourceConverter ( long resourceId, int& resourceExistsReturnValue ) { String^ callbackReturnValue; callbackReturnValue = m_ManagedDelegateContainer ->LoadStringOutManagedDelegate ( resourceId, resourceExistsReturnValue ); LPTSTR returnValue; if( resourceExistsReturnValue != 0 ) { returnValue = (LPTSTR)Marshal::StringToCoTaskMemAnsi ( callbackReturnValue ).ToPointer(); } return( returnValue ); }

## Slide 14: Resümee
Mit der Mixed Mode Technologie, PInvoke und dem IJW (It just works) ist es nach einiger Eingewöhnung, einigen Umbauten des Legacy Codes ein sehr mächtiges Mittel um Legacy C++ Code aus .NET heraus wieder zu verwenden.
Legacy Migration Meter
  „Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Fettnäpfchen“ ...

## Slide 15: .NET
System.Runtime.InteropServices
  GCHandle
Marshal Class
  GetFunctionPointerForDelegate
  StringToCoTaskMemAnsi
  ...

## Slide 16: Links
Breaking Changes in ATL 7.0 and MFC 7.0 Since Visual C++ 6.0 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/w1sc4t4k(vs.71).aspx
You may receive an LNK2019 error message when you build a Visual C++ 2005 or Visual C++ .NET application that uses a CString-derived class from a DLL file http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B309801
.NET Framework Equivalents to C++ Native Types http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/0wf2yk2k(VS.80).aspx

## Slide 17: Web Casts/Bücher
Web-Cast‘s von Bernd Marquardt http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/finder/default.asmx
Pro Visual C++/CLI and the .NET 2.0 Platform APress (ISBN: 1-59059-640-4)
Alte C++ Bücher, die einem verwöhnten C# Programmierer wieder Erfurcht oder doch eher das Fürchten lehren. ;o)
Beispiel-Implementation kann unter www.bruke.de herunter geladen werden.

## Slide 18: Kurzbiographie
Andreas Bräsen
abraesen@bruke.de
Dipl. Ing. der technischen Informatik (FH)
Freiberuflicher Software Entwickler mit Schwerpunkt auf .NET basierter Software Entwicklung
In einem Projekt 2006/2007 die gezeigten Mechanismen erfolgreich umgesetzt
www.bruke.de